1. Подключение роутера

1.1. Подключите кабель блока питания к разъёму на задней панели роутера.

1.2. Подключите блок питания к розетке.

1.3. Подключите кабель, проведённый монтажником АКАДО, к порту WAN на задней панели роутера. При наличии соединения должен гореть индикатор WAN на передней панели роутера.

1.4. Подключите один конец сетевого кабеля из комплекта поставки к любому из четырех портов (1, 2, 3 или 4), а другой конец – к сетевой плате компьютера. При наличии соединения должен гореть индикатор соответствующего порта на передней панели роутера.

2. Настройка доступа

Чтобы настроить доступ в Интернет необходимо зайти на web-интерфейс роутера. Для этого необходимо открыть web-браузер, например Internet Explorer, Firefox или Opera.

Затем в адресной строке необходимо набрать адрес 192.168.0.1 и нажать клавишу Enter.

Далее должна отобразиться окно для ввода логина и пароля к web-интерфейсу роутера. В поле «Пользователь» необходимо ввести «admin» без кавычек, поле «Пароль» оставить незаполненным. Затем необходимо нажать кнопку «OK».

После авторизации необходимо нажать кнопку «WAN» в вертикальном меню слева.

Далее в зависимости от типа соединения производится настройка WAN-части роутера.

2.1. Настройка роутера при динамических настройках соединения

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «WAN Settings» необходимо указать «Dynamic IP Address»;

- В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»

- В полях «Primary DNS Address» и «Secondary DNS Address» необходимо указать адрес «0.0.0.0» без кавычек;

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1500»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.2. Настройка роутера при статических настройках соединения

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «WAN Settings» необходимо указать «Static IP Address»;

- В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»

- В полях «IP Address», «Subnet Mask», «ISP Gateway Address», «Primary DNS Server» и «Secondary DNS Server» необходимо указать соответственно IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и DNS-серверы, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1500»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.3. Настройка роутера при подключении через PPPoE-соединение

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «WAN Settings» необходимо указать «PPPoE»;

- В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»

- Далее необходимо выбрать пункт «Dynamic PPPoE»;

- В поле «User Name» необходимо указать имя пользователя, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В полях «Password» и «Retype Password» необходимо указать пароль, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- Поле «Service Name» необходимо оставить незаполненным;

- В полях «Primary DNS Address» и «Secondary DNS Address» необходимо указать адрес «0.0.0.0» без кавычек;

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1492»;

- В поле «Connection Mode» необходимо указать «Always-on» для постоянного подключения к сети;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.4. Настройка роутера при подключении через VPN-соединение

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «WAN Settings» необходимо выбрать пункт «Others», а затем «PPTP»;

- В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»

- В полях «IP Address» и «Subnet Mask» необходимо соответственно указать IP-адрес и маску подсети, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «Server IP» необходимо указать адрес «10.10.10.10» без кавычек;

- В поле «PPTP Account» необходимо указать имя пользователя, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В полях «PPTP Password» и «PPTP Retype password» необходимо указать пароль, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1400»;

- В поле «Dial On Demand» необходимо указать «Disabled» для постоянного подключения к сети;

- В поле «Auto-reconnect» необходимо указать «Enabled»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

3. Настройка Wi-Fi сети

- Необходимо нажать кнопку «Wireless» в вертикальном меню слева;

- Далее необходимо выбрать пункт «Enabled» для включения беспроводной сети;

- В строке «SSID» необходимо указать желаемое имя сети. Рекомендуется указать в этом поле AKADO{номер квартиры}, например, AKADO99;

- В пункте «Channel» необходимо поставить галочку «Auto Select»;

- В пункте «Mode Setting» необходимо выбрать «Mix Mode»;

- В пункте «SSID Broadcast» необходимо выбрать «Enabled»;

- В пункте «Security» необходимо выбрать «WPA-PSK»;

- В строках «Passphrase» и «Confirmed Passphrase» необходимо указать желаемый ключ сети в виде набора цифр длинной от 8 до 63 знаков. Рекомендуется указать в качестве ключа сети серийный номер WiFi-роутера, указанный на наклейке на обратной стороне устройства;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

4. Уточнение mac-адреса

Чтобы уточнить mac-адрес роутера, необходимо зайти на вкладку «Status». В разделе «WAN» есть пункт «MAC Address», где и указывается текущее значение mac-адреса роутера.