1. Подключение роутера

1.1. Подключите кабель блока питания к разъёму на задней панели роутера.

1.2. Подключите блок питания к розетке.

1.3. Подключите кабель, проведённый монтажником АКАДО, к порту INTERNET на задней панели роутера.

1.4. Подключите один конец сетевого кабеля из комплекта поставки к любому из четырех портов (1, 2, 3 или 4), а другой конец – к сетевой плате компьютера. При наличии соединения должен гореть индикатор соответствующего порта на передней панели роутера.

2. Настройка доступа

Чтобы настроить доступ в Интернет необходимо зайти на web-интерфейс роутера. Для этого необходимо открыть web-браузер, например Internet Explorer, Firefox или Opera.

Затем в адресной строке необходимо набрать адрес 192.168.0.1 и нажать клавишу Enter.

Далее должна отобразиться страница для ввода логина и пароля к web-интерфейсу роутера. В поле «User Name» необходимо ввести «admin» без кавычек, поле «Password» оставить незаполненным. Затем необходимо нажать кнопку «Log In».

После авторизации необходимо нажать кнопку «Manual Internet Connection Setup».

Далее в зависимости от типа соединения производится настройка WAN-части роутера.

2.1. Настройка роутера при динамических настройках соединения

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «My Internet Connection is» необходимо указать «Dynamic IP (DHCP)»;

- В полях «Primary DNS Address» и «Secondary DNS Address» необходимо указать адрес «0.0.0.0» без кавычек;

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1500»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Save Settings».

2.2. Настройка роутера при статических настройках соединения

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «My Internet Connection is» необходимо указать «Static IP»;

- В полях «IP Address», «Subnet Mask», «Default Gateway», «Primary DNS Server» и «Secondary DNS Server» необходимо указать соответственно IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и DNS-серверы, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1500»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Save Settings».

2.3. Настройка роутера при подключении через PPPoE-соединение

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «My Internet Connection is» необходимо указать «PPPoE (Username/Password)»;

- В поле «Address Mode» необходимо выбрать пункт «Dynamic IP»;

- В поле «User Name» необходимо указать имя пользователя, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В полях «Password» и «Verify Password» необходимо указать пароль, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- Поле «Service Name» необходимо оставить пустым;

- В поле «Reconnect Mode» необходимо указать «Always on» для постоянного подключения к сети;

- В полях «Primary DNS Address» и «Secondary DNS Address» необходимо указать адрес «0.0.0.0» без кавычек;

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1492»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Save Settings».

2.4. Настройка роутера при подключении через VPN-соединение

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- В поле «My Internet Connection is» необходимо указать «PPTP (Username/Password)»;

- В поле «Address Mode» необходимо выбрать пункт «Static IP»;

- В полях «PPTP IP Address», «PPTP Subnet Mask» и «PPTP Gateway IP Address» необходимо соответственно указать IP-адрес, маску подсети и основной шлюз, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «PPTP Server IP Address» необходимо указать адрес «10.10.10.10» без кавычек;

- В поле «Username» необходимо указать имя пользователя, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В полях «Password» и «Verify Password» необходимо указать пароль, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «Reconnect Mode» необходимо указать «Always on» для постоянного подключения к сети;

- В полях «Primary DNS Address» и «Secondary DNS Address» необходимо указать адреса DNS-серверов, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);

- В поле «MTU» необходимо указать значение «1400»;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Save Settings».

3. Настройка Wi-Fi сети

3.1. Общие настройки

- В меню сверху необходимо выбрать пункт «Setup»;

- Слева в меню необходимо выбрать пункт «Wireless Settings»;

- Далее необходимо нажать кнопку «Manual Wireless Connection Setup»;

- В разделе «Wi-Fi Protected Setup (Also Called WCN 2.0 In Windows Vista)» в пункте «Enable» необходимо снять галочку;

- В разделе «Wireless Network Settings» в пункте «Enable Wireless» необходимо поставить галочку и выбрать пункт «Always»;

- В пункте «Wireless Network Name» необходимо указать желаемое имя сети. Рекомендуется указать в этом поле AKADO{номер квартиры}, например, AKADO99;

- В пункте «Enable Auto Channel Selection» необходимо поставить галочку;

- В пункте «802.11 Mode» необходимо указать «802.11 b/g mixed»;

- В пункте «Enable Hidden Wireless» необходимо снять галочку.

3.2. Настройки шифрования

- В пункте «Security Mode» необходимо выбрать «Enable WPA Only Wireless Security (enhanced)»;

- В пункте «PSK\EAP» необходимо выбрать «PSK»;

- В пункте «Network Key» необходимо указать желаемый ключ сети в виде набора цифр длинной от 8 до 63 знаков. Рекомендуется указать в качестве ключа сети серийный номер WiFi-роутера, указанный на наклейке на обратной стороне устройства;

- Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Save Settings».

4. Уточнение mac-адреса

Чтобы уточнить mac-адрес роутера, необходимо зайти в пункт «Status». В разделе «WAN» есть пункт «MAC Address», где и указывается текущее значение mac-адреса роутера.